## Slide 1: Урок 1. Общее представление о компьютерах.
Основные понятия
Архитектура компьютера

## Slide 2: Что такое компьютер?
Компьютер - Инструмент

## Slide 3: Основные понятия
Программа – это последовательность инструкций (команд), исполняемых процессором.
Программист – это специалист, который составляет компьютерные программы.
Язык программирования – это язык, предназначенный для составления компьютерных программ.
Компьютер – это вычислительное устройство, которое исполняет компьютерные программы.

## Slide 4: Архитектура компьютера Архитектура фон-Неймана
ОЗУ (память)
Процессор
Устройства ввода
Устройства вывода

## Slide 5: Устройство компьютера
Блок питания
Материнская плата
Периферийные устройства
Внешние носители
Жесткие диски
Корпус

## Slide 6: Материнская плата
Состав
Сокет процессора
Чипсет
CMOS BIOS или UEFI
Слоты памяти
Управляющие контроллеры
Порты периферийных устройств
6
2
5
1
4
5
3

## Slide 7: Архитектура материнской платы
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Состав
Сокет процессора
Чипсет
CMOS BIOS или UEFI
Слоты памяти
Управляющие контроллеры
Порты периферийных устройств

## Slide 8: Архитектура процессора
Ссылка на статью:
https://wccftech.com/idf15-intel-skylake-analysis-cpu-gpu-microarchitecture-ddr4-memory-impact/3/

## Slide 9: Системы исчисления
С.И.- определяет какими знаками (цифрами) записывается число
Двоичная { 0, 1 } 0112 010012
Троичная { 0, 1, 2 } 2103 122103
Четверичная { 0, 1 , 2, 3} 33214 3012034
Пятеричная { 0, 1, 2, 3, 4 } 3405 14345
Шестеричная { 0, 1, 2, 3, 4, 5} 5226 120516
Семеричная { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 } 63066317
Восьмеричная { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 74752108
…
Десятеричная { 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } 10050010
…
Шестнадцатеричная
{ 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F } FF3A14B0C16
… и т. д.
Разрядность числа – это сколько цифр нужно для его записи
Например, 8-ми разрядное число, значит, что для его записи нужно 8 цифр
Разряд цифры – это ее порядковый номер в числе
Перевод из десятичной в двоичную
1710 = 100012
10100112 = 8310
1011100112 = 37110

## Slide 10: Алгебра логики
Б.А. – это алгебра с двумя бинарными операциями ∧ ( конъюнкцией ),
∨ ( дизъюнкцией ), одной унарной операцией ¬ (отрицанием) и двумя выделенными элементами: 0 (Ложь) и 1 (Истина)
Булева алгебра
А.Л. - раздел математической логики, в котором изучаются логические операции над высказываниями.
Чаще всего предполагается, что высказывания могут быть только истинными ( 1 ) или ложными ( 0 ), то есть используется так называемая бинарная или двоичная логика.

## Slide 11: Транзисторы
Транзистор – это электронный компонент, который управляет высоким током с помощью низкого.

## Slide 12: Вентили
а – Инвертор б – Вентиль НЕ-И в – Вентиль НЕ-ИЛИ
Логические элементы

## Slide 13: Логические схемы (интегральные, комбинаторные, арифметические)
Мультиплексор- схема со входом и линиями управления. Устанавливает выходную линию в значение соответствующей входной
Декодер – принимает на вход двоичное число и устанавливает в 1 одну из линий, соответствующую этому числу.
АЛУ – арифметико-логическое устройство. может вычислять одну из 4-х
следующих функций: A И B, A ИЛИ B, B или A + B

## Slide 14: Защелки, триггеры
SR защелка – схема, которая задает 1 бит памяти.
S – SETTING (уст. Q в 1), R – RESETTING (сброс Q в 0).
На рисунке а – в состоянии 0, б – в состоянии 1, в – табл. истинности
Генератор импульса
D-триггер
Синхронная SR-защелка
Обозначение защелок и триггеров

## Slide 15: Регистры
8-ми разрядный регистр
8-разрядный регистр может использоваться в качестве структурного элемента для построения регистров большей разрядности.
Например, 32-разрядный регистр может быть построен из двух 16-разрядных регистров, для чего следует связать их синхронизирующие линии CK и линии сброса CLR. Регистры и их применение мы рассмотрим более подробно в главе 4.
Логическая блок-схема для памяти 4 х 3.
Микросхема содержит 8 входных линий, 3 входа для данных — I0, I1 и I2; 2 входа для адресов — A0 и A1;
3 входа для управления — CS (Chip Select), RD (ReaD — чтение, позволяет отличать считывание от записи) и OE (Output Enable — разрешение выдачи выходных сигналов), а также 3 выходные линии для данных — O0, O1 и O2.

## Slide 16: Языки программирования
ЯП
Высокого уровня
Низкого уровня
Среднего уровня
Assembler,
Машинные инструкции
С, С++
Java, Python, C#, Ruby, Perl, SHell
Уровень ЯП означает, насколько детали компьютера скрыты от программиста.
Низкий уровнь означает то, что программист может работать непосредственно с аппаратными устройствами компьютера и программы – это непосредственные инструкции процессора.
Высокий уровень означает, что программист работает с абстракциями среды выполнения, а программы больше похожи на естественный человеческий язык.

## Slide 17: Программы на ЯП
Программы
Интерпретируемые
Компилируемые
Интерпретатор
Компилятор
Программа
скрипт
Процессор
Программа
Исполняемый файл
Процессор
инструкции
инструкции
Компилятор нужен только 1 раз для преобразования программы в исп. файл, затем этот файл запускается в операционной системе или bare-metal.
Интерпретатор нужен каждый раз при запуске программы.
Программа без него не запустится.
Ввод
Вывод
Ввод
Вывод